## Slide 1
浙江电信WiFi网络优化交流
中国电信浙江公司
2012年10月18日

## Slide 2: 提纲
1. CSMA/CA机制
2. 信道参数
3. 参数调整试点情况
4. 参数调整工作安排

## Slide 3: 载波侦听
物理载波侦听
  由物理层提供（e.g., 通过检测信号能量），取决于所使用的媒介和调制方式。
虚拟载波侦听
  网络分配矢量NAV (Network Allocation Vector)，表示媒介空闲剩余时间值。
  802.11帧包含duration段，预定媒介使用时间。
  NAV有一个相关计时器，单位微秒，计时器0，认为空闲。
  工作站持续监听该字段，基于持续时间信息来推迟发送。
只要两个中任一个侦听显示媒介处于忙态，就认定为是忙态。

## Slide 4: 虚拟载波侦听

## Slide 5: 物理载波侦听
clear channel assessment (PHY-CCA)

## Slide 6: 提纲
1. CSMA/CA机制
2. 信道参数
3. 参数调整试点情况
4. 参数调整工作安排

## Slide 7: 准备工作
AP基本配置检查
  AP发射功率
  低速报文限制等
天线调整，缩小干扰域
  天线类型
  方向角
优化信道基础规划

## Slide 8: 信道参数影响

## Slide 9: 案例示意图

## Slide 10: 提纲
1. CSMA/CA机制
2. 信道参数
3. 参数调整试点情况
4. 参数调整工作安排

## Slide 11: 参数调整说明
调整信道参数到-70dBm
对比调整前后各一周AP吞吐量和信道繁忙率变化情况
宁波试点
  宁波大红鹰学院26号楼，145个AP
  从9:00~23:00每个时段采集1次，调整前后各采集一周
衢州试点
  衢州学院4号楼热点，46个AP
  从12:00~23:00每个时段采集1次，调整前后各采集一周

## Slide 12: 参数调整前速率

## Slide 13: 调整前信道繁忙率

## Slide 14: 流量-信道繁忙率关系

## Slide 15: 试点热点流量-繁忙率横向比较

## Slide 16: 调整前后AP速率对比

## Slide 17: 调整前后信道繁忙率对比

## Slide 18: 结论
通过大量数据的统计分析结果可以看出，调整后AP平均速率和信道繁忙率提高。
通过后续跟踪测试和调整前体验相对较差宿舍用户的反馈情况看，在忙时终端用户的感受有明显提升。

## Slide 19: 提纲
1. CSMA/CA机制
2. 信道参数
3. 参数调整试点情况
4. 参数调整工作安排

## Slide 20: 参数调整工作
调整范围
  校园热点
  高流量热点
对校园AP平均流量大于100MB的AP进行筛选，各地市数量如下（详见附件）。
其他有需要调整的热点，选择合适参数进行调整。
杭州市 | 142
宁波市 | 86
温州市 | 18
嘉兴市 | 106
湖州市 | 14
绍兴市 | 60
金华市 | 64
衢州市 | 18
丽水市 | 18
台州市 | 8
舟山市 | 12

## Slide 21: 参数调整工作-续
对于一些室外AP，广覆盖的AP，应注意调整参数带来的边缘弱信号用户接入困难问题。
依据覆盖情况，繁忙程度谨慎调整门限值。
8月中旬，与整治工作结合全面开展参数调整工作，9月份完成该项工作。

## Slide 22
谢 谢！